СОДЕРЖАНИЕ

ЕМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ серии CP

ЕМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ серии CP

- Реагируют на металлические и неметаллические объекты, на жидкость в неметаллическом резервуаре.

- Надежно работают в незагрязненных средах.

- С помощью настройки чувствительности их можно настраивать для разных условий при различных материалах объектов.

- Они достигают наивысшей функциональной способности при малой коммутационной частоте.

Технические характеристики

| Диаметр резьбы | М18 | М30 |
| --- | --- | --- |
| Модель | CP18-30N | CP18-30P | CP30-50N | CP30-50P | CP30-50S |
| Расстояние срабатывания | 20 мм | 30 мм | 30 мм |
| Напряжение питания | 10…30В DC; пульсации < 20% | 90…250В AC |
| Потребляемый ток | < 20 мА | < 1.5 BА |
| Частота срабатывания | 100 Гц | 15 Гц |
| Выход | NPN | PNP | NPN | PNP | тиристор |
| Максимальный ток нагрузки | 150 мА | 100 мА |
| Ток утечки | < 0.8 мA | < 2.0 мA |
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки | - |
| Корректировка чувствительности | переменный резистор |
| Рабочая температура | - 20 … +600С |
| Класс защиты | IP66 |
| Масса | 70 г | 160 г |
| Корпус | Пластик | Металл |

Схемы подключения

Габаритно установочные размеры (мм)

# Text boxes

(

Синий

90…250 B AC

(

нагрузка

Коричневый

SCR

+10…30В DC

Синий

Черный

нагрузка

Коричневый

4.7K

PNP

NPN

Синий

Черный

0В

+10…30В DC

нагрузка

Коричневый

4.7K