СОДЕРЖАНИЕ

SC-3X серия: многофункциональный электронный счетчик (DIN 72x72)

SC-362M: электронный     счетчик с функцией измерения скорости (DIN 72x72)

SC-26X серия: многофункциональный электронный счетчик (DIN 48x96)

SM серия: ТАХОМЕТР

C-3X серия: микропроцессорный счетчик импульсов (DIN 72x72)

C-26X серия: микропроцессорный счетчик импульсов (DIN 48x96)

M-2X серия: цифровой тахометр (DIN 48x96)

SC-3X серия: многофункциональный электронный счетчик (DIN 72x72)

Основные функции

- прямой или обратный счет импульсов

- одно- или двухфазный вход

- выбор позиции десятичной точки

- одна или две заданных уставки счета

- коэффициенты масштабирования

- диапазон установки выходной задержки таймера:  (0.01…99.99) сек

- устройства имеют знак СЕ и соответствуют директивам EMC/ EMI/ ESD/ LVD

- размер лицевой панели: 72 х 72 мм.

Технические характеристики

| Напряжение питания | 110В или 220В АС±20%, 50/60 Гц, 5ВА макс. |
| --- | --- |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC до 60 мА |
| Максимальная частота входных импульсов | 2.5кГц (скорость А); 60Гц (скорость В) |
| Запоминающее устройство | EEPROM |
| Управление выходами | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (С) |
| Максимально-допустимый ток нагрузки | 5А / 250В АС |
| Время удержания исполнительных реле | 0.01…99.99 сек |
| Диапазон значений предделителя | 1…9999 |
| Диапазон значений множителя | 0.001…9.999 |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С |

Схемы подключения

Одновыводной счетчик                                               Двухвыводной счетчик

Одновыводной счетчик

| Модель | SC-341 | SC-361 | SC-3616 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид на переднюю панель |  |  |  |
| Bход | Одно- или двухфазный (выбирается микропереключателем) |
| Направление счета | Прямой или обратный подсчет импульсов | Прямой подсчет |
| Число выходов | Одно выходное реле |

Двухвыводной счетчик

| Модель | SC-342 | SC-362 | SC-352 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид на переднюю панель |  |  |  |
| Bход | Одно- или двухфазный (выбирается микропереключателем) |
| Направление счета | Прямой или обратный подсчет импульсов (выбирается микропереключателем) |
| Число выходов | Два выходных реле |

Двухвыводной счетчик с функцией подсчета циклов

| Модель | SC-3526 | SC-3626 | SC-326 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид на переднюю панель |  |  |  |
| Bход | Одно- или двухфазный (выбирается микропереключателем) |
| Направление счета | Прямой (для однофазного) или прямой и обратный (для 2-х фазного) подсчет импульсов |
| Число выходов | Два выходных реле |

*В SC-326 один счетчик (нижний индикатор) запрограммирован на автоматический сброс (С), а второй (верхний) на подсчет циклов.

Установка DIP-переключателей

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: Однофазный вход |
|  | OFF: Двухфазный вход |
| 2 | ON: Прямой счет / Подсчет циклов (для нереверсивного счетчика) |
|  | OFF: Обратный счет / Непрерывный счет (для нереверсивного счетчика) |
| 3 | ON: Множитель |
|  | OFF: Предделитель |
| 4 | ON: Режим установки множителя или предделителя |
|  | OFF: Режим счета |

DIP-переключатели находятся внутри счетчика на печатной плате.

Установка скорости счета движковым переключателем А/В

| А (высокая) | 2.5 кГц макс. |
| --- | --- |
| В (низкая) | 60 Гц макс. |

Выбор позиции десятичной точки

Нажатием кнопок и выбирается положение десятичной точки.

Установка времени удержания исполнительных реле

Нажмите для установки таймера.

увеличение значения задержки. уменьшение значения задержки.

Установка значений предделителя и множителя

  - Установите DIP-переключатель №4 в позицию "ON".

  - Нажмите для увеличения значения предделителя или множителя:

  - Нажмите для уменьшения значения предделителя или множителя:

  - После окончания установки верните DIP-переключатель №4 в позицию "OFF".

Установка заданной уставки SV1

Нажмите для задания уставки SV1.

увеличение значения уставки. уменьшение значения уставки.

Временные диаграммы

Одноканальный счетчик

|  |  | Ручной сброс (N) | Автоматический сброс (R) | Автоматический сброс (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямой счет | SV 0 IN Out RST |  |  |  |
| Обратный счет | SV 0 IN Out RST |  |  |  |

Двухканальный счетчик

|  |  | Ручной сброс (N) | Автоматический сброс (R) | Автоматический сброс (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямой счет | SV2 0 IN Out1 Out2 RST |  |  |  |
| Обратный счет | SV2 0 IN Out1 Out2 RST |  |  |  |

Габаритно-установочные размеры (мм)

SC-362M: электронный     счетчик с функцией измерения скорости (DIN 72x72)

Основные функции

- прямой или обратный счет импульсов

- однофазный вход

- выбор позиции десятичной точки счетчика

- две заданных уставки счета

- коэффициенты масштабирования счетчика

- измерение линейной (м/мин) и круговой скорости (об/мин)

- задание интервала подсчета скорости:  (1…99) сек

- автоматический выбор позиции десятичной точки индикации скорости.

Технические характеристики

| Тип | Счетчик и измеритель круговой скорости | Счетчик и измеритель линейной скорости |
| --- | --- | --- |
| Модель | SC-362M | SC-362Ma |
| Единицы измерения скорости | об/мин | м/мин |
| Напряжение питания | 110В или 220В АС±20%, 50 Гц. |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC / 60 мА |
| Максимальная частота входных импульсов | 2.5кГц (скорость А); 30Гц (скорость В) |
| Запоминающее устройство | EEPROM |
| Управление выходами | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (С) |
| Время удержания исполнительных реле | 0.01…99.99 сек |
| Диапазон значений предделителя | 1…9999 |
| Диапазон значений множителя | 0.001…9.999 |
| Задание интервала подсчета скорости | 1…99 сек |
| Число импульсов на оборот датчика | 1…999 |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С |

Установка скорости счета движковым переключателем А/В

DIP-переключатели находятся внутри счетчика на печатной плате.

| А (высокая) | 2.5 кГц макс. |
| --- | --- |
| В (низкая) | 30 Гц макс. |

Установка параметров

Параметр                                  Индикация                          Примечание

Временные диаграммы

|  |  | Ручной сброс (N) | Автоматический сброс (R) | Автоматический сброс (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямой счет | SV2 0 IN Out1 Out2 RST |  |  |  |
| Обратный счет | SV2 0 IN Out1 Out2 RST |  |  |  |

Схема соединения и размеры

SC-26X серия: многофункциональный электронный счетчик (DIN 48x96)

- Основные функции

- прямой или обратный счет импульсов

- одно- или двухфазный вход

- выбор позиции десятичной точки

- коэффициенты масштабирования

- время удержания исполнительных реле:  (0.01…99.99) сек

- устройства имеют знак СЕ и соответствуют директивам EMC/ EMI/ ESD/ LVD

- размер лицевой панели: 96 х 48 мм.

- Технические характеристики

| Модель | SC-260 | SC-261 | SC-262 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число уставок | - | 1 уставка | 2 уставки |
| Число выходов | - | 1 реле | 2 реле |
| Управление выходами | - | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (С) |
| Максимально-допустимый ток нагрузки | - | 5А / 250В АС |
| Время удержания исполнительных реле | - | 0.01…99.99 сек |
| Направление счета | Прямой или обратный подсчет импульсов |
| Вход | одно- или двухфазный вход (выбирается микропереключателем) |
| Напряжение питания | 110В или 220В АС±20%, 50/60 Гц. |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC до 60 мА |
| Максимальная частота входных импульсов | 2.5кГц (скорость А); 60Гц (скорость В) |
| Запоминающее устройство | EEPROM |
| Диапазон значений предделителя | 1…9999 |
| Диапазон значений множителя | 0.001…9.999 |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С |

- Установка DIP-переключателей

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: Двухфазный вход |
|  | OFF: Однофазный вход |
| 2 | ON: Обратный счет |
|  | OFF: Прямой счет |
| 3 | ON: Множитель |
|  | OFF: Предделитель |
| 4 | ON: Режим установки множителя или предделителя |
|  | OFF: Режим счета |

DIP-переключатели находятся внутри счетчика на печатной плате.

- Установка скорости счета движковым переключателем А/В

| А (высокая) | 2.5 кГц макс. |
| --- | --- |
| В (низкая) | 60 Гц макс. |

- Выбор позиции десятичной точки

Нажатием кнопок и выбирается положение десятичной точки.

- Установка времени удержания исполнительных реле (t)

Нажмите для установки таймера.

увеличение значения задержки. уменьшение значения задержки.

- Установка значений предделителя и множителя

  - Установите DIP-переключатель №4 в позицию "ON".

  - Нажмите для увеличения значения предделителя или множителя:

  - Нажмите для уменьшения значения предделителя или множителя:

  - После окончания установки верните DIP-переключатель №4 в позицию "OFF".

- Установка заданной уставки SV1

Нажмите для задания уставки SV1.

увеличение значения уставки. уменьшение значения уставки.

- Схема подключения

- Габаритно-установочные размеры (мм)

SM серия: ТАХОМЕТР

Основные функции

- измерение линейной (м/мин) и круговой скорости (об/сек, об/мин, об/час), измерение периода

- задание интервала подсчета скорости:  (1…99) сек

- автоматический выбор позиции десятичной точки индикации скорости.

- Установка числа импульсов на оборот

- Установка диаметра измерительного колеса

Технические характеристики

| Размеры | 72 х 72 х 120 | 96 х 48 х 90 |
| --- | --- | --- |
| Модель | SM - 30 | SM - 20 |
| Напряжение питания | 110В / 220В АС±20%, 50 Гц. |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC / 60 мА |
| Максимальная частота входных импульсов | 2.5кГц (скорость А); 30Гц (скорость В) |
| Задание интервала подсчета скорости | 1…99 сек |
| Число импульсов на оборот датчика | 1…999 |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С |

Установка блокировки параметров и выходного реле

| SM-30 DIP-переключатель (NRC) N: Блокировка изменения параметров R: Изменение параметров возможно Внутренний DIP-переключатель 1 ON: Работа реле с заданной уставкой срабатывания 1 OFF: Работа реле заблокирована 2 ON: Индикация без десятичной точки 2 OFF: Автоматический выбор положения десятичной точки | SM-20 DIP-переключатель 1 ON: Изменение параметров возможно 1 OFF: Блокировка изменения параметров 2 ON: Работа реле с заданной уставкой срабатывания 2 OFF: Работа реле заблокирована |
| --- | --- |

- Габаритно-установочные размеры (мм)

Установка параметров

Параметр                                  Индикация                          Примечание

Выбор режима работы (поворотный внутренний переключатель)

| Позиция переключателя | Режим работы |
| --- | --- |
| 0 | Измерение круговой скорости в об/мин |
| 1 | Измерение круговой скорости в об/сек |
| 2 | Измерение круговой скорости в об/час |
| 3 | Измерение линейной скорости в м/мин |
| 4 | Измерение линейной скорости в ярд/мин |
| 5 | Измерение периода следования импульсов в сек |

- Схемы подключения

SM-30                                                             SM-20

C-3X серия: микропроцессорный счетчик импульсов (DIN 72x72)

Особенности

- размер лицевой панели: 72 х 72 мм

- прямой или обратный счет импульсов

- высокая частота счета: 5 кГц

- двухфазный реверсивный вход или два однофазных входа

- коэффициенты масштабирования

- индикация заданного значения счетчика с помощью LED-индикатора

- широкий диапазон напряжения питания: 90…250 В AC, 50/60 Гц.

Технические характеристики

| Модель | C-341 | C-361 | C-342 | C-362 | C-3617 | C-3427 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | 2-х фазный реверсивный с одной уставкой | 2-х фазный реверсивный с двумя уставками | 2-х канальный нереверсивный |
| Число выходов | 1 реле | 2 реле | 1 реле | 2 реле |
| Управление выходами | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (С) или режим сравнения |
| Время удержания исполнительных реле | 0.01…99.99 сек |
| Число и тип входов | Двухфазный реверсируемый вход или два однофазных прямых входа. |
| Напряжение питания | 90…220В АС, 50/60 Гц. |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC до 60 мА |
| Максимальная частота входных импульсов | 5кГц или 100Гц |
| Запоминающее устройство | EEPROM |
| Диапазон значений предделителя | 1…9999 |
| Диапазон значений множителя | 0.001…9.999 |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |
| Рабочая температура | от - 20 до +800С |
| Масса | 385 г. | 390 г. | 390 г. |

Одновыводной счетчик

| Модель | C-341 | SC-361 |
| --- | --- | --- |
| Вид на переднюю панель |  |  |
| Метод счета | Однофазный суммирующий или двухфазный реверсивный |
| Число выходов | Одно выходное реле |

Двухвыводной счетчик

| Модель | C-342 | SC-362 |
| --- | --- | --- |
| Вид на переднюю панель |  |  |
| Метод счета | Однофазный суммирующий или двухфазный реверсивный |
| Число выходов | Два выходных реле |

Двухканальный счетчик

| Модель | C-3617 | SC-3427 |
| --- | --- | --- |
| Вид на переднюю панель |  |  |
| Метод счета | Два счетчика: непрерывный и предустановочный |
| Число выходов | Одно выходное реле | Два выходных реле |

Установка DIP-переключателей (DIP-переключатели находятся внутри счетчика на печатной плате)

Поворотный переключатель <RS>

| Позиция | Функция |
| --- | --- |
| 0 | Двухфазный реверсивный счетчик с одной предустановкой |
| 1 | Двухфазный реверсивный счетчик с двумя предустановками |
| 2 | Однофазный суммирующий счетчик: 1 непрерывный счетчик + 1 с одной предустановкой |
| 3 | Однофазный суммирующий счетчик: 1 непрерывный счетчик +1 с двумя предустановками |

DIP-переключатель <SW1>

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: Режим установки множителя или предделителя |
|  | OFF: Режим счета |
| 2 | ON: 4 разряда индикации |
|  | OFF: 6 разрядов индикации |
| 3 | ON: Множитель |
|  | OFF: Предделитель |
| 4 | ON: Управление выходами в режиме сравнения |
|  | OFF: Управление выходами в режимах N/R/C |

DIP-переключатель <SWII>

Установка скорости счета движковым переключателем А/В

| А (высокая) | 5 кГц макс. |
| --- | --- |
| В (низкая) | 100 Гц макс. |

Функции кнопок

- выбор адреса задания уставки (светодиоды P, P1, P2, D показывают выбранный адрес)

- установка времени удержания исполнительных реле

- сброс текущего значения непрерывного счетчика

- сброс текущего значения предустановочного счетчика

- установка заданного значения счетчика

Установка значений предделителя и множителя

  - Установите DIP-переключатель SW1-1 в позицию "ON".

  - Для установки множителя: установите SW1-3 в позицию "ON"

  - Для установки предделителя: установите SW1-3 в позицию "OFF"

  - После окончания установки верните DIP-переключатель SW1-1 в позицию "OFF".

Индикация и функции кнопок счетчика С-3427

Реле 1 включится при текущем значении CV ≥ (SV1 – SV2)

Реле 2 включится при текущем значении CV ≥ SV1

Индикация и функции кнопок счетчика С-3617

Временные диаграммы режимов управления выходами

|  | Одновыводной счетчик | Двухвыводной счетчик |
| --- | --- | --- |
| N |  |  |
| R |  |  |
| C |  |  |
| Режим сравнения |  |  |

Схема подключения

Габаритно-установочные размеры (мм)

Окно для фиксации

C-26X серия: микропроцессорный счетчик импульсов (DIN 48x96)

Основные функции

- размер лицевой панели: 48 х 96 мм

- прямой или обратный счет импульсов

- высокая частота счета: 5 кГц

- двухфазный реверсивный вход или однофазный

- коэффициенты масштабирования

- индикация заданного значения счетчика с помощью LED-индикатора

- широкий диапазон напряжения питания: 90…250 В AC, 50/60 Гц.

Технические характеристики

| Модель | C-260 | C-261 | C-262 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число уставок | - | 1 предустановка | 2 предустановки |
| Число выходов | - | 1 реле | 2 реле |
| Управление выходами | - | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (С) |
| Время удержания исполнительных реле | - | 0.01…99.99 сек |
| Число и тип входов | Двухфазный реверсируемый вход или один однофазный суммирующий. |
| Напряжение питания | 90…220В АС, 50/60 Гц. |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC до 60 мА |
| Максимальная частота входных импульсов | 5кГц или 100Гц |
| Запоминающее устройство | EEPROM |
| Диапазон значений предделителя | 1…9999 |
| Диапазон значений множителя | 0.001…9.999 |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С |
| Масса | 215 г. | 235 г. | 280 г. |

Установка DIP-переключателей (DIP-переключатели находятся внутри счетчика на печатной плате)

Поворотный переключатель <RS>

| Позиция | Функция |
| --- | --- |
| 0 | Двухфазный реверсивный счетчик с одной предустановкой |
| 1 | Двухфазный реверсивный счетчик с двумя предустановками |
| 2 | Однофазный суммирующий счетчик: 1 непрерывный счетчик + 1 с одной предустановкой |
| 3 | Однофазный суммирующий счетчик: 1 непрерывный счетчик +1 с двумя предустановками |

DIP-переключатель <SW1>

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: Режим установки множителя или предделителя |
|  | OFF: Режим счета |
| 2 | ON: 4 разряда индикации |
|  | OFF: 6 разрядов индикации |
| 3 | ON: Множитель |
|  | OFF: Предделитель |
| 4 | ON: Управление выходами в режиме сравнения |
|  | OFF: Управление выходами в режимах N/R/C |

DIP-переключатель <SWII>

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: Макс. частота импульсов на входе IN1: 100 Гц |
|  | OFF: Макс. частота импульсов на входе IN1: 5 кГц |
| 2 | ON: Макс. частота импульсов на входе IN2: 100 Гц |
|  | OFF: Макс. частота импульсов на входе IN2: 5 кГц |
| 3* | ON: Метод управление выходами: "R"- автоматический сброс после заданной задержки |
| 4* | OFF: Метод управление выходами: "С"- автоматический сброс сразу по достижении заданной уставки |

* Если переключатели 3 и 4 находятся оба в одинаковом положении, то выходы управляются методом "N"- только ручной сброс.

Функции кнопок

- выбор адреса задания уставки (светодиоды P, P1, P2, D показывают выбранный адрес)

- установка времени удержания исполнительных реле

- сброс текущего значения счетчика

- сброс заданного значения счетчика

- установка заданного значения счетчика

Установка значений предделителя и множителя

  - Установите DIP-переключатель SW1-1 в позицию "ON".

  - Для установки множителя: установите SW1-3 в позицию "ON"

  - Для установки предделителя: установите SW1-3 в позицию "OFF"

  - После окончания установки верните DIP-переключатель SW1-1 в позицию "OFF".

Временные диаграммы режимов управления выходами

|  | Одновыводной счетчик | Двухвыводной счетчик |
| --- | --- | --- |
| N |  |  |
| R |  |  |
| C |  |  |
| Режим сравнения |  |  |

Схема подключения

Габаритно-установочные размеры (мм)

Окно для фиксации

M-2X серия: цифровой тахометр (DIN 48x96)

Основные функции

- размер лицевой панели: 48 х 96 мм

- измерение линейной (м/мин, м/сек, мм/сек) и круговой скорости (об/сек, об/мин, об/час)

- частота входных импульсов до 1 кГц

- задание интервала подсчета скорости:  (2 или 20) сек

- выбор позиции десятичной точки индикации скорости.

- Установка числа импульсов на оборот

- Установка диаметра измерительного колеса (дискретность 0.1 мм)

Технические характеристики

| Тип | Измерение круговой скорости | Измерение круговой и линейной скорости |
| --- | --- | --- |
| Модель | M - 20 | M - 21 | M - 22 |
| Число предустановок | нет | 1 | 2 |
| Число выходов | нет | 1 реле | 2 реле |
| Число импульсов на оборот | 1, 30 или 60 (выбирается микропереключателем) |
| Интервал подсчета скорости | (2 или 20) сек |
| Тип входа | NPN, Low<2B High>6B |
| Максимальная частота входных импульсов | 1кГц; 100Гц (выбирается микропереключателем) |
| Напряжение питания | 90… 250В, 50 Гц. |
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC / 60 мА |
| Задание интервала подсчета скорости | 1…99 сек |
| Число импульсов на оборот датчика | 1…999 |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. |
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С |

Функции кнопок

- выбор адреса задания уставки (светодиоды P, P1, P2, D показывают выбранный адрес)

P: выбрана предустановка пороговой скорости (SV)

D: выбрана установка диаметра колеса

P1: выбрана предустановка 1-й пороговой скорости (SV1)

P2: выбрана предустановка 2-й пороговой скорости (SV2)

- задание предустановленных значений

Установка микро-переключателей (микро-переключатели находятся внутри прибора на печатной плате)

Поворотный переключатель <RS>

| Позиция переключателя | Режим работы |
| --- | --- |
| 0 | Измерение круговой скорости в об/мин |
| 1 | Измерение круговой скорости в об/сек |
| 2 | Измерение круговой скорости в об/час |
| 3 | Измерение линейной скорости в м/мин |
| 4 | Измерение линейной скорости в мм/сек |
| 5 | Измерение линейной скорости в м/сек |

DIP-переключатель <SW1>

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: 4-х разрядный индикатор (М-3Х) |
|  | OFF: 5-ти разрядный индикатор (М-2Х) |
| 2 | ON: Одно предустановленное значение |
|  | OFF: Два предустановленных значения |
| 3 | ON: Интервал измерения: 20 сек |
|  | OFF: Интервал измерения: 2 сек |
| 4 | ON: Один знак после десятичной точки |
|  | OFF: Нет десятичной точки |

DIP-переключатель <SWII>

| № | Функция |
| --- | --- |
| 1 | ON: Макс. частота импульсов на входе IN1: 100 Гц |
|  | OFF: Макс. частота импульсов на входе IN1: 1 кГц |
| 2 | ON: Макс. частота импульсов на входе IN2: 100 Гц |
|  | OFF: Макс. частота импульсов на входе IN2: 1 кГц |
| 3 | ON: Разрешение входов: 30 импульсов на оборот |
| 4 | ON: Разрешение входов: 60 импульсов на оборот |

* Если переключатели 3 и 4 находятся оба в одинаковом положении, то разрешение входов: 1 импульс на оборот.

Управление выходами

Тахометр с одной предустановкой

CV < SV ( Реле включено

CV ≥ SV ( Реле выключено

CV: измеренное значение

SV: заданное значение

Тахометр с двумя  предустановками

CV < SV1 ( Реле 1 включено

SV1≤CV < SV2 ( Реле 1 выключено

CV ≥ SV2 ( Реле 2 включено

CV: измеренное значение

SV1: заданное значение 1

SV2: заданное значение 2

Схема подключения

Габаритно-установочные размеры (мм)

Окно для фиксации

# Text boxes

SV2- SV1

SV2- SV1

Рабочий режим

8 8 8 8 8 8

0 0 0 0

8 8 8 8 8 8

P  0 0 0 0 1

8 8 8 8 8 8

t         0 1. 0 0

8 8 8 8 8 8

P 0 0 1

8 8 8 8 8 8

t 0 0 1

8 8 8 8 8 8

d 0 0 1

Заданние уставки SV1

Время удержания выходного реле

Число импульсов на оборот

Интервал подсчета скорости

Диаметр колеса

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

Диапазон: 0-99999

Установка кнопками

Диапазон: 0.01-99.99                сек

Установка кнопками

Диапазон: 1-999

Установка кнопками

Диапазон: 1-999 сек

Установка кнопками

Диапазон: 1-999 мм

Установка кнопками

SV2- SV1

SV2- SV1

Рабочий режим

8 8 8 8

P 0 0 1

d 0 0 0

0 0 0 0

С 0

t 0 0 0

Число импульсов на оборот

Диаметр измерительного колеса

Порог  включения реле

Диапазон включения реле

Время задержки вкл. реле

кнопка "SET" 2 сек

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

кнопка "SET"

Диапазон: 1-999

Установка кнопками (,(

Диапазон: 1-999

Установка кнопками (,(

С0: Реле будет замкнуто при скорости большей порога включения реле

С1: Реле будет замкнуто при скорости меньшей порога включения реле

Диапазон: 0-99 сек

Установка кнопками (,(

Диапазон: 1-999

Установка кнопками (,(

Текущее значение непрерывн. счетчика

Текущее (CV) / заданное (SV1) значение 1 предуст. счетчика

Заданное значение 2 (SV2)  предустановочн. счетчика

Индикация состояния выходных реле

Кнопка переключения индикации на дисплее SV1 между текущим и заданным значением

Кнопки установки заданных значений второго счетчика

Сброс текущего значения первого счетчика

Сброс текущего значения второго счетчика

Установка времени удержания исполнительных реле

Индикация состояния выходного реле

Кнопка переключения индикации на дисплее SV между текущим и заданным значением

Кнопки установки заданного значения предуст. счетчика

Сброс текущего значения первого счетчика

Текущее значение непрерывн. счетчика

Текущее (CV) / заданное (SV) значение предуст. счетчика

Сброс текущего значения второго счетчика

Установка времени удержания исполнительных реле

SV

Вход

Выход

Сброс

SV

Вход

Выход

Сброс

SV2

Вход

Выход 1

Сброс

SV1

Выход 2

SV2

Вход

Выход 1

Сброс

SV1

Выход 2

SV2

Вход

Выход 1

Сброс

SV1

Выход 2

SV

Вход

Выход

Сброс

SV

Вход

Выход

Сброс

SV2

Вход

Выход 1

Сброс

SV1

Выход 2

SV

Вход

Выход

Сброс

SV

Вход

Выход

Сброс

SV2

Вход

Выход 1

Сброс

SV1

Выход 2

SV2

Вход

Выход 1

Сброс

SV1

Выход 2

SV2

Вход

Выход 1

Сброс

SV1

Выход 2

SV

Вход

Выход

Сброс

SV

Вход

Выход

Сброс

SV2

Вход

Выход 1

Сброс

SV1

Выход 2